SOLAR SUNFLOWER

Code :

#include <Servo.h>

Servo panelServo;

int leftLDR = 2; // DO pin of left LDR
int rightLDR = 3; // DO pin of right LDR

int servoPin = 9;
int pos = 0; // Start in middle (-90° mapped to 0°)
int minAngle = 0; // maps to -90°
int maxAngle = 180; // maps to +90°

void setup() {
  panelServo.attach(servoPin);
  panelServo.write(pos);

  pinMode(leftLDR, INPUT);
  pinMode(rightLDR, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int left = digitalRead(leftLDR);
  int right = digitalRead(rightLDR);

  Serial.print("Left: ");
  Serial.print(left);
  Serial.print(" Right: ");
  Serial.println(right);

  // Move left
  if (left == HIGH && right == LOW) {
    if (pos < maxAngle) pos += 1;
    panelServo.write(pos);
    delay(20);
  }
  // Move right
  else if (right == HIGH && left == LOW) {
    if (pos > minAngle) pos -= 1;
    panelServo.write(pos);
    delay(20);
  }
  else {
    delay(20);
  }
}

// To convert servo value to real angle (-90 to 90):
int realAngle = pos - 90;